## Slide 1
01 / 07
基于程序分析的代码智能体
安全性测试 Harness 构建方法
大创中期汇报 · Python 安全测试
相同模型与调用预算下，风险位置和函数上下文
能否帮助模型生成更有效的安全测试？
中期研究范围：路径穿越 · 命令注入 · SQL 注入
Notes: 各位老师好，我们的项目是基于程序分析的代码智能体安全性测试Harness构建方法。中期聚焦一个问题：在相同模型和调用上限下，静态分析给出的风险位置与函数上下文，能否帮助模型生成更有效的Python安全测试？
本页预算 25 秒。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。

## Slide 2
02 / 07
中期范围与问题
首阶段：路径穿越、命令注入、SQL 注入
静态告警提供线索，实际违规需要执行证据
局部函数分析与受限测试生成已实现
符号执行、自动修复、跨语言留到后续
Notes: 目前进度落后于开题安排，我们保留题目，收敛到路径穿越、命令注入和SQL注入。Bandit提供静态疑点，实际是否违规还需要执行证据。因此先完成局部分析和动态验证，符号执行、自动修复与跨语言延期，并如实说明范围调整。
本页预算 35 秒。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。

## Slide 3
03 / 07
技术路线与自主实现
01 Bandit 告警与 AST 函数上下文
02 模型选择测试输入，支持 Hypothesis 扩展
03 rootless 无网络容器执行，可信 probe 判定
04 JSON 留存证据，CSV 重建实验统计
自主实现：上下文组织、可信探针、隔离证据与对照实验
Notes: 流程从Python代码开始，复用Bandit扫描，再用AST整理风险函数、签名和导入。模型生成测试输入，也可以使用Hypothesis扩展边界。统一探针负责调用入口、临时资源和安全断言，避免把错误断言当作攻击成功。代码在无网络、非特权容器内执行并限制资源。自主实现集中在上下文组织、探针、证据记录和对照实验。主实验使用直接API，DeepSeek Harness仅完成固定版本SDK和MCP启动验证，完整模型工具回合还未验证。
本页预算 55 秒。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。

## Slide 4
04 / 07
路径穿越的配对复现
输入 ../secret.txt
缺陷版
open(join(root, value))
返回目录外哨兵内容
判定：violation
修复版
resolve + is_relative_to
拒绝越界路径
判定：pass
播放配套 20 秒录像：人工参考测试的真实记录回放
Notes: 请看路径穿越案例。人工参考测试输入点点斜杠secret.txt。缺陷版直接拼接路径，读到公共目录外的随机哨兵，探针记录违规。修复版规范化路径并校验边界，同一测试不再触发。现在播放二十秒的真实记录回放。这证明执行和判定链路能够工作，模型效果则由下一页对照实验判断。
本页预算 45 秒。配套录像为人工参考测试记录回放，20秒静音。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。

## Slide 5
05 / 07
冻结评测结果与失败案例
216 次
24 个冻结样本，每组重复 3 次
主要比较每组保留 69 次
A 直接生成 | 61/69 配对复现（88.4%）
B 告警引导 | 62/69 配对复现（89.9%）
C 上下文引导 | 67/69 配对复现（97.1%）
7 次网络失败计入预算，剔除 3 个超上限匹配块
失败：path-10 三组某轮均漏掉 ./../secret.txt
Notes: 正式评测包含二十四个冻结样本，每组重复三次，共二百一十六次试验。A组直接生成，B组增加告警，C组再增加AST上下文。网络失败保守计入调用上限，剔除超额试验所在的整个匹配块后，各组保留69次，分别配对复现61、62和67次。全量结果也单独保留。这里是人工模板和单模型条件下的观察，不能宣称普遍提升。失败案例中，程序只拦截以点点斜杠开头的路径，但三组某轮都没想到在前面加点斜杠来绕过。因此测试通过只代表这次没找到违规，不能直接证明代码安全。报告同时公布误报、未判定、覆盖率、Token与成本。
本页预算 75 秒。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。

## Slide 6
06 / 07
实际进展与当前局限
已完成：原型、参考案例与 216 次冻结试验
负责人：方法与集成；动态负责人：隔离与案例
数据负责人：标签、统计与报告
局限：单文件、统一入口、人工模板相似
12 份真实输出待双人复核与功能验收
Notes: 目前原型、三类参考案例和冻结对照已经完成。十二份正常需求的真实模型输出也全部保留，但仍待两人独立标签和正常功能验收。负责人主抓方法与集成，动态负责人负责隔离与案例，数据负责人负责统计与材料。我们也明确单文件、模板相似和同进程探针的局限，成员须理解并复核AI辅助产物。三十组人工样本只用于可控验证，不能记作模型生成成果。正常需求输出即使安全或功能不完整，也都纳入记录，未知标签不会被删除。
本页预算 35 秒。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。

## Slide 7
07 / 07
下一阶段安排
中期前：完成双人复核、正常功能与计时演练
中期后：独立来源样本，功能与安全双重判据
研究重点：输入到敏感调用的局部依赖上下文
强基线、消融、成本比较后，再决定符号执行
Notes: 中期前要补齐双人复核和两轮真人计时。之后先引入独立来源样本，建立功能与安全双重判据，再研究输入到敏感调用的局部依赖上下文。实验保留强直接生成基线，做去反馈、去依赖的消融并比较成本。只有失败分析证明路径约束是主要障碍时，再开展有界符号执行试验。谢谢各位老师。
本页预算 30 秒。
证据：results/frozen-20261022/analysis.json；results/private/frozen-eval-20261022/；results/reference/。全量216次，主要比较207次，规则在首次网络失败后续跑前记录。小样本描述性比较，非显著性证明。
参考：CoverUp https://arxiv.org/abs/2403.16218 ；SecurityEval https://lsiddiqsunny.github.io/public/securityeval.pdf ；Oracle Survey https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1471263/ 。工具：https://bandit.readthedocs.io/en/latest/ ；https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness 。